# Тема: Геодезические работы при изысканиях, проектировании и при перенесении проектов горизонтальной и вертикальной планировки на местность. Инженерные изыскания

## 1. Виды инженерных изысканий

Под инженерными изысканиями для строительства понимают ________________________ природных условий района строительства для получения необходимых данных, обеспечивающих разработку технически правильных и экономически целесообразных решений.

Различают инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геодезические ____________ и др.

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное____________ инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства __________, геологические и инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды.

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий является неотъемлемой частью договорной ______________ (контракта). Программа изысканий как внутренний документ организации, выполняющей изыскательские работы, включается в состав договора (контракта) по требованию ______________.

К составлению технического задания и программы на инженерно-геологические изыскания в сложных природных условиях следует привлекать (при необходимости) специализированные или научно-исследовательские организации, участвующие в составлении __________ изменений инженерно-геологических условий на данном объекте.

При гидрометеорологическом обосновании проектных решений для экологически опасных сооружений и градостроительной документации инженерно-гидрометеорологические __________ следует выполнять в комплексе с инженерно-экологическими изысканиями.

Необходимость выполнения отдельных видов гидрологических и метеорологических работ, их состав и объем следует устанавливать в программе инженерных изысканий на основе технического задания заказчика в зависимости от вида и назначения ________________, их уровня ответственности, стадии проектирования, а также сложности гидрологических и климатических условий района (площадки, трассы) строительства и степени их изученности.

Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для обоснований инвестиций в строительство должен содержать материалы, позволяющие оценить по каждому из рассматриваемых вариантов размещения объекта строительства:
• возможность воздействия на намечаемый объект строительства (трассу линейного сооружения) опасных гидрометеорологических процессов и явлений (ураганных ветров, гололеда, селевых потоков, снежных лавин и т.д.);
• возможность ______________ территории (либо части ее), намечаемой для размещения объекта (трассы) строительства, с определением ориентировочных границ затапливаемого участка; подверженность территории ледовым воздействиям и формы их проявления;
• наличие и характер деформационных процессов, их направленность, интенсивность и возможность воздействия на площадку (трассу) ________________.

Инженерно-экологические изыскания выполняются для оценки современного состояния и __________ возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки. Целью служит предотвращение, минимизация или ликвидация вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других ______________, а также сохранение оптимальных условий жизни населения.

Инженерно-экологические изыскания и исследования выполняются в соответствии с установленным порядком проведения проектно-изыскательских работ для поэтапного экологического обоснования намечаемой хозяйственной деятельности.

Инженерно-геодезические изыскания выполняются в процессе всего существования любого ________________.

Можно выделить четыре основных этапа, имеющих отношение к инженерным сооружениям: 
• __________________,
• проектирование,
• строительство,
• эксплуатация.

Геодезические работы предполагают:
• инженерно-геодезические изыскания,
• инженерно-геодезическое проектирование,
• инженерно-геодезические работы по разбивке и строительству сооружений и исполнительные съемки,
• инженерно-геодезические работы по изучению ______________ сооружений в процессе эксплуатации.

Инженерно-геодезические изыскания (ИГИ) включают:
• развитие геодезических сетей для обеспечения геодезических работ при строительстве;
• производство ______________ для обеспечения строительства топографическими материалами (планами, картами).

Геодезическая основа
а) в плановом отношении:
• пункты ГГС 1–4–го классов,
• геодезические сети сгущения I–II–го разрядов,
• пункты съемочного обоснования.
б) в высотном отношении:
• реперы и марки государственно нивелирной сети 1–4-го классов;
• пункты геодезических сетей сгущения;
• точки съемочного обоснования, ________ которых определены геометрическим или тригонометрическим нивелированием.

Количество пунктов геодезических сетей всех видов может быть недостаточным для ведения геодезических работ во время строительства. Поэтому, как правило, в районе строительства создается специальная геодезическая ____.

Плановые и высотные опорные сети создают в соответствии с заранее разработанным проектом производства ____________________ работ(ППГР). При составлении этого проекта собирают сведения, относящиеся к опорным геодезическим сетям во всех организациях, производящих работы на территории города или поселка в районе строительства; в территориальных инспекциях Федеральной службы геодезии и картографии России, управлениях (отделах) по делам строительства и архитектуры; краевых, областных и городских администрациях; изыскательских и проектно-изыс- кательских организациях.

По собранным материалам составляют схему расположения пунктов ранее выполненных опорных геодезических сетей всех классов и разрядов в пределах территории предстоящих работ.

В инженерно-геодезической практике достаточно часто встречаются случаи, когда сеть создается заново, даже при наличии близкорасположенных пунктов ранее созданных сетей. Это делается для обеспечения повышенной __________ определения взаимного положения пунктов.

Инженерно-геодезические сети обладают следующими характерными особенностями:

• часто создаются в условной системе координат с привязкой к государственной системе координат;
• форма ____ определяется обслуживаемой территорией или формой объектов, группы объектов;
• имеют ограниченные размеры, часто с незначительным числом фигур или полигонов;
• длины сторон, как правило, короткие;
• условия наблюдений, как правило, неблагоприятные;
• к пунктам сети предъявляются повышенные требования по стабильности положения в сложных условиях их эксплуатации.

Наиболее удобным видом такой сети является строительная сетка.
Стороны сетки располагают параллельно основным ____ сооружения. Длина сторон – 50–200 м.

Вершины строительной сетки закрепляются ________________________ ______________. В верхней части бетонируется металлическая пластина с нанесенным центром. Координаты вершины обычно высчитываются в условной системе координат. Один из пунктов (обычно юго-западный) выбирают за начало координат так, чтобы координаты всех точек были положительными. Для определения отметок пунктов строительной сетки по ним прокладывают ходы нивелирования 3–4-го классов. ____________________ сетка создается обычно при строительстве крупных промышленных объектов. При проектировании и строительстве объектов в городах в качестве пунктов геодезической сети могут служить точки, закрепляющие красные линии застройки.

____________________– черта, за которую не должны выступать здания или части здания в сторону улицы или проезда.

Красные линии задаются проектом, выносятся на местность относительно пунктов геодезической сети и закрепляются надежными знаками.

## 2. Производство топографических съемок

При отсутствии топографических материалов (карт, планов) на район строительства выполняют ______________________.

На стадии предварительных изысканий при выборе площадки для строительства используют карты следующих масштабов: 1:5000, 1:2000,1:500.

## 3. Геодезические работы при проектировании

При проектировании строящихся объектов обычно составляют ______________________.

__________________________ представляет собой документ (топографический план), на котором показаны существующие и намеченные для строительства здания и сооружения.

В зависимости от назначения различают:
• генеральный план проектируемой застройки (проектный генплан),
• ______________________ генплан,
• исполнительный генплан.

На строительном генплане дополнительно показывают временные здания и сооружения, необходимые для строительства, размещение механизмов, стройматериалов, и т.д. Размещение на генплане зданий, сооружений и объектов благоустройства называют _________________.

Размещение ________________________ по высоте называют горизонтальной планировкой.

Размещение сооружений по __________, а также организацию рельефа земной поверхности называют вертикальной планировкой.

Для перенесения проекта ______________ с проектного генплана на местность составляют разбивочные чертежи. На эти чертежи наносят все данные, необходимые для перенесения проекта на местность.

## 4. Способы подготовки проектных данных

На разбивочных чертежах показываются координаты _____________ _________сооружения, а также углы и линии, определяющие положение этих точек относительно пунктов геодезической сети.

В качестве проектных точек выбираются точки, определяющие положение главных осей сооружения.

Существует три способа подготовки проектных данных:
• графический,
• ____________________,
• аналитический.

При графическом способе все проектные данные (координаты, углы, линии) определяются графически на генплане с помощью циркуля-измерителя, поперечного масштаба и ____________________. Точность полученных данных зависит от ________________.

К – графическая точность определения __________ (принять 0,2 мм);
__ – знаменатель масштаба.
Например, для масштаба 1:1000 ошибка в определении длины линии (∆d) будет равна:

Ошибка измерения угла примерно 0,1º = 6'. 

Способ простой, но точность его невелика.

При графоаналитическом способе часть проектных данных определяется графически, а часть – аналитически. При этом внутренние __________ определяются точнее.

При аналитическом способе все данные определяются аналитическим путем.

Координаты А и В определяются из результатов привязки.

Необходимые данные для разбивочных работ (чертежей), определяются из решения обратных данных.

## 5. Элементы разбивочных работ

• Построение на местности проектной линии.
• Построение на местности проектного угла.
• Вынесение на местность проектной ____________.
• Построение на местности линии и плоскости заданного уклона.

Первые два вида работ выполняются при плановой разбивке сооружений, два других – при разбивке сооружений по высоте и при вертикальной планировке местности.

5.1. Построение на местности проектной линии

При построении проектной линии проектом задается горизонтальное проложение __.

Длина линии D вычисляется по следующей формуле:

, ,

где Δ – сумма поправок.

5.2. При измерении длинны линии D вводятся следующие поправки:

• поправка за наклон линии (всегда вводится со знаком +):

• поправка за ____________________:

• поправка за температуру:

5.3. Построение на местности проектного угла

Порядок выноса проектного угла

• Установить в рабочее положение ____________ в точке M. 
• Открепить алидаду и совместить с лимбом на нулевом отсчете, закрепить алидаду.
• Открепить лимб и навести трубу на точку N, закрепить ______.
• Открепить ________ и отложить заданный ________, провешивать по направлению, получить точку А1.
• Поменять круг и выполнить те же действия при другом круге, получить точку А2.
• Расстояние между точками А1 и А2 поделить пополам и поставить точку А.
• Для контроля измерить отложенный угол __________ приемом.

5.4. Вынесение на местность проектной отметки

Порядок выноса проектной отметки

• Установить нивелир между __________и предполагаемой точкой В.
• Произвести отсчет «а» по рейке, стоящей на репере.
• Вычислить отсчет «b» по формуле

.

• В точке __ забить кол так, чтобы отсчет по рейке, установленной на нем, был равен b.

5.5. Построение на местности линии заданного уклона

## 6. Подготовка геодезических данных и перенесение проектных точек сооружений на местность

Проектными точками называют точки, определяющие положение ____________ осей.

Координаты этих точек при подготовке данных должны быть известны.

Существует несколько способов вынесения проектных точек на местность:

• способ прямоугольных координат,
• полярный,
• способ ____________ засечек,
• способ линейных засечек,
• способ створных засечек (створов).

Способ выбирается в зависимости от имеющейся на местности геодезической сети и расположения зданий (сооружений).

6.1. Способ прямоугольных координат

Является наиболее удобным и простым способом. Применяется при разбивке здания от строительной сетки или от ____________ застройки.

Например, задано:

Вычисляем:
____= 440-400=40м;
P-n = 535-400=135м;
n-g = 65м (контроль).

______________: mA = nB = 520,00 – 500,00 = 20 м.

Вычисляем диагонали, устанавливаем и центрируем теодолит в точке __ (оптический отвес mЦ. ≈ 1 мм ) и трубу наводим на точку q. По направлению визирного луча откладываем __и n. Точки m и n закрепляем колышками (если колышек деревянный, то в его центр по теодолиту забивают гвоздь).

Устанавливаем теодолит в точке __и n, построив прямой угол откладываем расстояния mА и mС. Аналогичная работа выполняется в точке __. Для контроля разбивки здания промеряются расстояния __и CD.

Обязательно промеряются ________ диагоналей и сравнивают их с вычисленными значениями.

При разбивке проектных точек способом _________________________ от красной линии застройки работы выполняется аналогично.

6.2. Вынос проектных точек полярным способом

Применяется при вынесении проектных точек от пунктов геодезической сети. Подготовка геодезических данных для вынесения проектных точек основана на решении ________________ геодезических задач.

Для подготовки геодезических данных для вынесения ______________ точек __и __необходимо вычислить углы β1 и β2 и расстояния d1 и d2.

Положение на местности проектных точек А и В находят путем построения __________ углов β1 и β2 и проектных расстояний d1 и d2 с помощью теодолита и рулетки. После вынесения точек А и В измеряют расстояние АВ и сравнивают с ____________.

В точках А и В теодолитом откладывают прямые углы и, отложив ширину здания __, получают точки __и __.

Для контроля промеряют сторону CD и диагонали ___ и ___, которые вычисляют заранее.

6.3. Вынесение проектных точек способом угловой засечки

Применяется в тех случаях, когда линейные измерения от исходных точек до ______________ выполнить нельзя. Способ более трудоемкий.

Аналогичные вычисления выполняют для точки В. Полученные углы строят в точках __и __и по направлению визирного луча ставят колышки q,m и n. Натянув между колышками шнуры, в их пересечении находят точку А. Остальное аналогично __________ способу.

6.4. Вычисление проектных точек способом линейной засечки

Способ применяется в тех случаях, когда расстояние от исходных точек до определяемых __________ длины мерного прибора.

Этот способ самый нетрудоемкий.

Вычисляют:

Разбивку легко выполнить двумя __________. Так как при этом способе расстояния допускаются короткие, разбивку обычно выполняют со вспомогательных точек.

Координаты этих точек (а и в ) предварительно вычисляются.

6.5. Вынесение проектной точки способом створной засечки (створов)

Положение точки определяется пересечением двух створов (______), закрепленных на местности.

Створы обычно задаются проволоками или ___________.

В качестве документа для производства разбивочных работ используется ____________ чертеж. На этом чертеже показывается положение сооружения, точек геодезической сети и приводятся все геодезические данные для переноса сооружения на местность.

# Text boxes

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?