# Вариант 3

# Тема: Топографические планы и карты

## 1. Понятия о плане и карте

При изображении небольшого участка земной поверхности радиусом до         его проецируют на горизонтальную плоскость. Полученную горизонтальную проекцию участка в уменьшенном виде наносят на бумагу. Ошибки, возникающие в этом случае за счет кривизны Земли, находятся в пределах самой высокой точности линейных измерений и поэтому не имеют практического значения.

Чертеж, дающий в подобном и уменьшенном виде изображения _________________________ участка местности, называется планом.

При изображении на плоскости значительных территорий проекцирование их производят уже на _____________ поверхность, которую затем развертывают в плоскость. При этом получают определенные искажения контуров.

Уменьшенные изображения на плоскости значительных участков поверхности, полученные с учетом кривизны Земли, называются ________.

При составлении карт по определенным математическим законам строят сетку _____________________________________, называемую картографической сеткой, внутри которой располагают изображаемые контуры. Наличие такой сетки служит признаком карты.

## Классификация карт и планов:

Планы и карты с изображением контуров и рельефа называют ________________.

Планы с изображением только контуров называются контурными или ________________. Карты, на которых изображены географические объекты, называются географическими. Карты и планы, на которых имеется дополнительная информация называются _______________ (например, климатические).

Для проектирования сооружений линейного типа необходимо знать рельеф по оси сооружения. В этом случае строится __________.

___________ называется изображение на бумаге в уменьшенном виде вертикального разреза местности.

## 2. Масштабы

___________ называется отношение длины линии на плане (карте) к длине горизонтальной проекции соответствующей линии на местности.

Масштабы бывают:
• численными,
• линейными,
• _____________ 

Примеры численного масштаба: ________, ________, _________.

Знаменатель дроби показывает, во сколько раз горизонтальная линия местности уменьшена при перенесении ее на план.

Для удобства работы с планом или картой пользуются линейным или поперечным масштабом.

Точность, с которой можно производить измерения по плану или карте, зависит от масштаба. ___________ величина, различимая невооруженным глазом, составляет 0,1 мм.

Расстояние на местности, соответствующее в данном масштабе 0,1 мм на плане или карте, называется точностью масштаба.

Например:1:1000 – точность 0,1 м. Чем _________ масштаб, тем выше точность.

## 3. Планы, применяемые в строительстве. Их номенклатура

В землеустройстве используются обычно планы масштабов ________ и 1:25 000. Также такие планы используются для целей земельного кадастра и мониторинга земель.

В строительстве применяются планы от масштаба 1:500 до 1:5000. Они используются для составления генпланов, технических проектов, рабочих чертежей.

Для составления планов участков применяется разделение всех планов на листы, что и называется ___________.

Чтобы определить положение листа нужного плана среди других листов, пользуются номенклатурой.

____________ – это система обозначений отдельных листов топографических планов.

В основу ____________ и номенклатуры топографических карт и планов положена карта масштаба 1:1 000 000.

При создании топографических планов участков площадью до ______ может быть применена прямоугольная разграфка. В основу разграфки в этом случае положен лист плана масштаба 1:5000 с размерами рамок 40х40 см.

## 4. Изображение рельефа на планах и картах

____________ местности называется совокупность неровностей физической поверхности Земли.

Существует несколько способов изображения рельефа. Наиболее распространенным является способ горизонталей. Сущность этого способа заключается в следующем. Поверхность участка Земли через равные промежутки мысленно рассекают горизонтальными плоскостями. Пересечение этих плоскостей с поверхностью Земли образуют кривые линии, которые называются горизонталями.

______________ называется линия, соединяющая точки с одинаковыми абсолютными высотами.

Расстояние между секущими плоскостями называют высотой сечения рельефа (___).

Для данного листа плана или карты высота сечения рельефа – величина постоянная. Чем меньше высота сечения, тем подробнее будет изображен рельеф.

Расстояние между горизонталями в масштабе плана называется заложением (__).

Для отличия повышения от понижения применяется _________. Подписи отметок горизонталей делаются на повышение. Высота сечения рельефа для данного плана – величина постоянная, она зависит от масштаба плана и существующего рельефа.

## 5. Формы рельефа

Гора - возвышение в виде купола или конуса.

_________ - чашеобразная вогнутая часть земной поверхности.

Хребет - возвышенность, вытянутая в одном направлении.

Лощина - углубление, вытянутое в одном направлении.

___________ - перегиб хребта между двумя вершинами.

## 6. Условные знаки топографических карт и планов.

Для обозначения на планах и картах различных предметов и контуров местности применяются условные знаки. Условные знаки делятся на масштабные и ____________.

Масштабными или контурными называются такие знаки, которыми предметы местности изображаются с ______________________ данной карты или плана, например, леса, луга, пашни, озера.

Если предмет в данном масштабе не может быть выражен контурным знаком вследствие своей малости, то применяется условный знак, который называется внемасштабным.

Примером внемасштабных условных знаков могут являться знаки, обозначающие километровые столбы, колодцы, указатели дорог и т.д.

## 7. Задачи, решаемые по топографическому плану при проектировании инженерных сооружений

7.1. Определение прямоугольных координат точки

Для определения прямоугольных координат точек по плану или карте пользуются координатной сеткой, линии которой _____________ и перпендикулярны осевому меридиану зоны. Координаты вершин квадратов координатной сетки подписаны на карте.

Например: XА=79200+ΔX,
__________ YА=66200+ΔY.

7.2 Длины отрезков прямых линий между заданными точками на плане измеряются с помощью измерителя и поперечного масштаба.

7.3 ________________ линии на плане измеряется между северным направлением вертикальной линии километровой сетки и данной линией с помощью транспортира.

7.4 Отметка любой точки может быть определена относительно горизонталей. При положении точки между горизонталями проводят прямую, перпендикулярную горизонталям, и измеряют расстояние от младшей горизонтали до точки и заложение __.

Отметки точек вычисляются по формуле:

,

где ____ – расстояние от младшей горизонтали до точки,
d– заложение,
HІ – отметка младшей горизонтали,
h – _____________.

## 7.5 Крутизна ската линии

Крутизна ската линии местности характеризуется ее уклоном (u).

________ называется тангенс угла наклона.

Уклон вычисляется по формуле:

# Text boxes

?

?

?