# Тема: Элементы теории ошибок измерений.

## 1. Классификация ошибок измерений

____________ в геодезии рассматриваются с двух точек зрения: количественной, выражающей числовое значение измеренной величины, и качественной, характеризующей ее точность. Из практики известно, что даже при самой тщательной и аккуратной работе многократные (повторные) измерения не дают одинаковых результатов. Это указывает на то, что получаемые результаты не являются ________ значением измеряемой величины, а несколько отклоняются от него. Значение отклонения характеризует точность измерений.

При геодезических измерениях неизбежны ошибки. Эти ошибки бывают грубые, систематические и ____________.

К ____________ ошибкам относятся просчеты в измерениях по причине невнимательности наблюдателя или неисправности прибора, и они полностью должны быть исключены. Это достигается путем повторного измерения.

Систематические ошибки происходят от неизвестного источника, имеют определенный знак и величину и их можно учесть при измерениях и вычислениях.

Случайные ошибки обусловлены разными причинами и полностью исключить их из измерений нельзя. Поэтому возникают две задачи: как из результатов измерений получить наиболее точную величину и как оценить точность полученных результатов измерений. Эти задачи решаются с помощью __________ ошибок измерений _______

В основу теории ошибок положены следующие свойства случайных ошибок:
1. Малые ошибки встречаются чаще, а большие реже.
2. Ошибки не превышают известного предела.
3. Положительные и отрицательные ошибки, одинаковые по абсолютной величине, одинаково часто встречаются.
4. Сумма ошибок, деленная на число ______________, стремится к нулю при большом числе измерений.

По источнику происхождения различают ошибки приборов, внешние и личные. Ошибки __________ обусловлены их несовершенством, например погрешность угла, измеренного теодолитом, неточным приведением в вертикальное положение оси его вращения.

Внешние ошибки происходят из-за влияния внешней среды, в которой протекают измерения, например погрешность в отсчете по нивелирной рейке из-за изменения температуры воздуха на пути светового луча (рефракция) или нагрева нивелира солнечными лучами.

__________  ошибки связаны с особенностями наблюдателя, например, разные наблюдатели по-разному наводят зрительную трубу на визирную цель. Так как грубые погрешности должны быть исключены из результатов измерений, а систематические исключены или ослаблены до минимально допустимого предела, то проектирование измерений с необходимой точностью и оценку результатов выполненных измерений производят, основываясь на свойствах случайных погрешностей.

## 2. Арифметическая середина

Если одна величина измерена n раз и получены ______________: l1, l2, l3, l4, l5,l6,….., ln, то

Величина __ называется арифметической серединой  или вероятнейшим значением измеренной величины. Разности между каждым измерением и арифметической срединой называют вероятнейшими ошибками измерений:

Или в общем виде получим:

[ l ] – n x x = __ (3)

Тогда

[v] = ______

## 3. Средняя квадратическая ошибка

__________ результатов измерений оценивается средней квадратической ошибкой. Средняя квадратическая ошибка одного измерения вычисляется по формуле:

где [v2] – сумма квадратов вероятнейших ошибок; __ – число измерений. Средняя квадратическая ошибка арифметической середины вычисляется по формуле:

Предельная ошибка не должна превышать ____________ средней квадратической ошибки, т.е. ε = 3 x m.

Иногда о точности измерений судят не по абсолютной величине средней квадратической или предельной погрешности, а по величине относительной ошибки.

Относительной ошибкой называется отношение абсолютной ошибки к значению самой измеренной __________. Относительную ошибку выражают в виде простой дроби, числитель которой — единица, а знаменатель — число, округленное до двух-трех значащих цифр с нулями. Например, относительная средняя квадратическая погрешность измерения линии длиной:

l = 110 м, при m = 2 см, равна m/__= 1/5500.

Пример:

Линия измерена шесть раз. Определить ее вероятнейшую длину и оценить точность этого результата. Вычисления приведены в таблице:

Таб. 1

По формулам вычислены абсолютные средние квадратические ошибки, а оценивать точность измерения длины линии необходимо по относительной ошибке. Поэтому нужно __________ ошибку разделить на длину линии. Для нашего примера относительная ошибка вероятнейшего значения измеренной ________ равна

## 4. Оценка точности измерений

Точность результатов многократных измерений одной и той же величины оценивают в такой последовательности:

1. Находят вероятнейшее (наиболее точное для данных условий) значение измеренной величины по формуле арифметической середины х = [l]/n.
2. Вычисляют отклонения для каждого значения измеренной величины от значения арифметической средины. Контроль вычислений: [v] = 0;
3. По формуле вычисляют среднюю квадратическую ошибку одного измерения.
4. По формуле вычисляют среднюю квадратическую ошибку арифметической средины.
5. Если измеряют линейную  величину, то подсчитывают ______________ среднюю квадратическую ошибку каждого измерения и арифметической средины.

6. При необходимости подсчитывают ______________ ошибку одного измерения, которая может служить допустимым значением погрешностей аналогичных измерений.

## 5. Понятие о неравноточных измерениях

____________ измерениями называются такие, которые выполнены различным числом приемов, приборами различной точности и т.д. Если измерения неодинаковой точности, то для определения общей арифметической середины пользуются формулой:

где p1, p2, p3, ……..pn - соответствующие веса неравноточных измерений l1, l2,l3,……. l n

Весом называется число, которое выражает степень доверия к результату измерения. В тех случаях, когда неизвестны веса измеренных величин, а известны их средние квадратические ошибки, то веса можно вычислить по формуле:

т.е. вес результата измерений обратно пропорционален квадрату средней квадратической ошибки.

При неравноточных измерениях средняя квадратическая ошибка измерения, ______ которого равен единице, определяется по формуле:

где __– разность между отдельными результатами измерений и общей арифметической серединой.

# Text boxes

?

?

?

?

?