# Тема: Измерение углов

Основными элементами любых геодезических работ на местности являются угловые и линейные измерения. Для производства __________ измерений служат специальные приборы, называемые теодолитами.

1. Теодолит. Устройство теодолита

____________ - это геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных углов, углов наклона и расстояний.

В соответствии с действующим ________ в настоящее время промышленностью выпускаются теодолиты следующих типов:

Основными частями любого теодолита являются лимб, алидада, зрительная труба.

________________ круг, по краю которого нанесена шкала с градусными делениями, называется лимбом. В плоскости угломерного круга с лимбом вращается второй круг –__________.

На алидаде имеется устройство для отсчета по лимбу. В современных теодолитах угломерные круги стеклянные, такие теодолиты называются ____________.
Алидада жестко связана со __________ трубой с помощью колонок. Лимб, алидада и зрительная труба имеют закрепительные и наводящие ________.

Плоскость лимба приводится в горизонтальное положение с помощью трех подъемных винтов и цилиндрического уровня. Центр лимба устанавливается над вершиной измеряемого угла. Для грубой наводки трубы на предмет служит оптический визир.
Для измерения вертикальных углов наклона имеется ______________ круг. Для производства отсчетов по лимбу рядом с окуляром зрительной трубы располагается микроскоп, свет в который направляется с помощью специального зеркальца. Для прикрепления теодолита к штативу служит становой винт.

2. Отсчетные устройства

При измерении углов производится отсчет по ______.

Угловая величина дуги, соответствующая одному делению шкалы лимба, называется ________ деления лимба.

Отсчет по лимбу производится относительно индекса, нанесенного на ________. Для оценки долей деления лимба служат отсчетные устройства. В оптических теодолитах в качестве отсчетных устройств служат штриховые (Т30) и шкаловые (2Т30 и Т15) микроскопы.

3. Уровни

Уровни бывают круглыми и цилиндрическими. Цилиндрический уровень состоит из стеклянной трубки, верхняя часть которой представляет дугу большого радиуса. На верхней части ампулы имеется шкала делений через __ мм. Центральный штрих шкалы называется ______________.

Прямая, касательная к внутренней поверхности уровня в его нуль-пункте, называется осью цилиндрического уровня.

Чем больше радиус, тем меньше цена деления и тем уровень точнее.

4. Зрительные трубы

__________________ геодезических приборов состоит из объектива и окуляра. Трубы большинства геодезических приборов дают обратное (перевернутое) изображение предмета. Вблизи переднего фокуса окуляра помещается металлическое кольцо, называемое диафрагмой со стеклянной пластинкой, на которой награвированы тонкие __________, составляющие сетку нитей. Сетка нитей снабжена четырьмя исправительными винтами, позволяющими перемещать сетку нитей в своей плоскости.

Прямая, соединяющая перекрестки сетки нитей с оптическим центром __________, называется визирной осью трубы.

Установка трубы для наблюдений складывается из установки ее «по глазу» и «по предмету». При недостаточно тщательной фокусировке трубы будет наблюдаться перемещение предмета относительно сетки при изменении положения глаза наблюдателя перед __________. Перемещение предмета относительно сетки при изменении положения глаза наблюдателя перед окуляром называется параллаксом сетки нитей. Устраняется дополнительным вращением кремальеры.

Установка трубы «по глазу» заключается в получении резкого изображения сетки нитей. Выполняется перемещением ______________ кольца.

Установка трубы «по предмету» выполняется с помощью кремальеры, при этом внутри трубы перемещается __________________ линза (труба с внутренней фокусировкой).

5. Поверки теодолита

Поверки теодолита заключаются в установлении правильности выполнения ряда __________________ условий, предъявляемых к прибору. Исправления замеченных неисправностей называется юстировкой.

5.1. 1-я поверка. Ось уровня должна быть ____________________ вертикальной оси вращения прибора

Если пузырек отклонился от середины более чем на одно деление, то ___________________ винтами уровня пузырек перемещают к середине ампулы на половину дуги отклонения.

На вторую половину пузырек уровня перемешают при помощи тех же подъемных винтов. Для контроля поверку повторяют.

5.2. 2-я поверка. Одна из нитей сетки должна быть горизонтальна, другая – вертикальна

В противном случае отверткой ослабляют четыре ______________ винта окуляра, расположенных под колпачком, и поворачивают окулярную часть трубы до совмещения вертикальной нити сетки с нитью отвеса, после чего винты вновь закрепляют.

5.3. 3-я поверка. Визирная ось зрительной трубы должна быть __________________________ оси вращения трубы (коллимационная ошибка)

Для выявления __________________ ошибки выбирают удаленную, хорошо видимую точку, расположенную так, чтобы линия визирования была примерно горизонтальна.

Наводят пересечение нитей на эту точку и производят отсчет по ________________ кругу. 
Например, при круге право он равен 198о 33,0'.

Наводят пересечение нитей на ту же точку при круге лево и производят отсчет Например: __________________

Величину коллимационной ошибки __ вычисляют по формуле:

Знак перед 180о выбирается в зависимости от знака слагаемого КЛ–КП; если оно положительно, то знак «__», 
если отрицательно, то «__».

В примере:

Если С не превышает __________ точность по шкале прибора, то исправление не производится. В нашем примере точность шкалы теодолита Т30 составляет 0,5', и значение С > 1' недопустимо.

Если С превышает двойную точность отсчета по шкале прибора, то нужно исправить положение визирной оси. Для этого вычисляют ________________ отчет по горизонтальному кругу, в котором число градусов берется из последнего отсчета, а количество минут вычисляется как среднее арифметическое числа минут обоих отсчетов.

В приведенном примере исправленный отсчет будет равен 18° 30,0', его устанавливают по горизонтальному кругу наводящим винтом __________.

Пересечение нитей сойдет с точки, его возвращают шпилькой ______________ винтами зрительной трубы. Для контроля поверку повторяют.

5.4. 4-я поверка. Ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна вертикальной оси ____________ (гарантируется заводом)

Снова наводят перекрестие нитей сетки на точку и опускают трубу до горизонтального положения.

Если отметки совпадут, условие выполнено.

В противном случае ремонт производятся в мастерской.

## 6. Приведение теодолита в рабочее положение

6.1. Центрирование прибора

Центрирование теодолита заключается в установке __________ лимба над вершиной измеряемого угла с помощью отвеса.

6.2. Приведение плоскости лимба в горизонтальное положение

Приведение плоскости __________ в горизонтальное положение с помощью уровня горизонтального круга и подъемных винтов. Устанавливают уровень ______________ двум подъемным винтам и с их помощью перемещают пузырек на середину.

Поворачивают алидаду на 90° и третьим __________ винтом устанавливают __________ уровня в нуль-пункт.

6.3. Установка трубы по глазу

Установка ______ по глазу производится вращением диоптрийного кольца до наилучшей видимости нитей сетки, при этом труба должна быть наведена на светлый фон.

6.4. Установка по предмету

Установка трубы по предмету производится с помощью _____________, вращением которой добиваются четкого изображения предмета.

7. Измерение теодолитом

7.1. Измерение горизонтального угла способом приемов.

____________ горизонтальных углов может быть выполнено способом приемов, способом повторений и способом круговых приемов. В инженерной практике наиболее распространенным является способ приемов.
Измерение начинается с наведения на правую точку. Измерение угла состоит из двух полуприемов (КП, КЛ). Между полуприемами лимб сбивают на ______.

Затем с помощью ____________ винтов алидады и зрительной трубы производят окончательное наведение на визирную цель.
Далее производят отсчет с правой визирной цели. Отсчет записывают в журнал.

После этого открепляем алидаду и наводим __________ на левую визирную цель. Снова проводим отсчет.

Значение ______равно разности отчетов на правую и левую визирную цель. Если значение отсчета на правую визирную цель получается меньше значения отсчета на левую визирную цель, то к нему прибавляется 360o. Таким образом, получается значения угла из первого ________________.

Далее переводят трубу через зенит и поворачивают алидаду на 180 o, смещают лимб примерно на ______, для чего делают два-три оборота наводящим винтом лимба. Аналогично выполняется измерение угла вторым ______________. Отсчеты записывают в журнал.

Контроль: расхождение значения углов в ______________ не должно превышать двойной точности прибора (для теодолита 2Т30 = 1').

Если расхождения значений угла более 1', запись в журнале зачеркивается, отсчет на _______сбивается и измерение повторяется.

За окончательное значение угла берут среднее арифметическое, полученное из двух полуприемов. Окончательное значение округляется до ____.

7.2. Измерение угла наклона

__________- вертикальный угол, составленный направлением на данную точку с горизонтальной плоскостью.

Вертикальный угол измеряется с помощью вертикального круга. Вертикальный круг состоит из ________ и __________. В отличие от горизонтального круга, лимб вращается вместе со зрительной трубой при неподвижной алидаде.

Нулевой диаметр алидады приводится в горизонтальное положение при помощи цилиндрического уровня. Если нулевой диаметр алидады ____________ оси уровня, то отсчет по вертикальному кругу дает угол наклона ν. Если это условие не выполняется, необходимо определить место нуля вертикального круга.

Перед измерением угла наклона прибор устанавливают в рабочее положение. Наводят среднюю горизонтальную нить сетки на определяемую точку – например, при круге право.

__________ может при этом отойти от середины ампулы.

В таком случае его устанавливают в середину подъемным винтом, расположенным в направлении визирования. Если горизонтальная нить сетки сойдет с точки, ее снова подводят.

И производят отсчет при круге право. Отсчет записывают в журнал.

Затем переводят трубу через ______ и поворачивают алидаду на 180o.

И производят аналогичные действия при круге лево.

Затем вычисляют ____________ (М0).

Местом нуля называется отсчет по вертикальному кругу, когда визирная ось зрительной трубы ______________, а пузырек уровня находится в нуль-пункте.

Место нуля и угол наклона вычисляются по формулам:

_Показателем правильности измерения служит ____________ места нуля, колебание которого не должно превышать двойной точности прибора, то есть 1' для (2T30).

# Text boxes

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?