# Вариант 2

# Тема: Измерения расстояний

## 1. Приборы для измерения линий

_______Линейные измерения на местности могут выполняться _________________ (с помощью мерных приборов) и косвенно (с помощью дальномеров). В качестве мерных приборов используются следующие.

1.1. Стальные мерные ленты со шпильками

1.2. Стальные рулетки различной длины (от 2 до 100 м) в открытом или закрытом корпусе

1.3. Инварные ленты и проволоки (сплав железа и никеля в соотношении 64:36)

1.4. Дальномеры различной точности

Наиболее простым из дальномеров является _________ . Более сложные – светодальномеры и лазерные. Самым точным считается лазерный дальномер.

_______Для транспортировки лента наматывается на металлическое кольцо.

_______Компарирование ленты – это _____________ рабочей ленты с длиной эталона. Выполняется на компараторах.

_______На концах компаратора укрепляются металлические шкалы длиной _______ . При компарировании измеряется температура воздуха (tкомп.).

## 2. Подготовка линии местности к измерению

_______Перед измерением линии конечные точки закрепляются. В конце линии _________. При длине линии более 200 м она предварительно провешивается, то есть в створ линии ставятся дополнительные вехи.

## 3. Порядок измерения линии лентой

_______Измерение линии производят два мерщика – __________ и задний. У заднего мерщика одна шпилька, а у переднего – 10.

_______Задний мерщик выставляет переднего ____________ и собирает шпильки. Когда у заднего мерщика набирается 10 шпилек, он передает их переднему и записывает передачу.

_______В результате длина линии вычисляется по формуле:

,

____где N – количество передач по ___________;
_______n – количество шпилек у заднего мерщика, не считая шпильки, которая в земле;
_______r – ____________.

_______Линия обязательно измеряется прямо и обратно . При измерении записывается ___________________ (tизм.).

## 4. Учет поправок при линейных измерениях. Точность измерений

_______В измеренное значение длины линии вводят поправки:

ΔDk – поправка за компарирование, 
___ – поправка за температуру, 
ΔDv – поправка за наклон линии.

где D – длина измеренной линии,
___Δl – поправка за _____________________-.

_______Если поправка положительная , то есть длина ленты больше ____ , то поправка прибавляется, если отрицательная – отнимается.

α – линейный коэффициент расширения стали (12*10-6); 
поправка за температуру вводится если (tизм. – tкомп.) > 8o .

_______Тогда в общем виде:

_______При измерении длин линий не только мерной лентой, но и другими мерными приборами (рулетками, _____________________) вводятся те же поправки.

_______Точность измерений линий лентой зависит главным образом от характера местности:

при идеальных условиях – 1/3000;
при средних условиях – 1/2000;
при неблагоприятных условиях – ________. 
Например: точность 1/2000 означает: на 100 м ± 5 см .

## 5. Определение неприступных расстояний

_______ В некоторых случаях, вследствие каких-либо препятствий, измерить линию продольного хода непосредственно лентой невозможно.

5.1. 1-й случай: (точка В недоступна для линейных измерений). По теореме синусов

_______Разбиваем на местности ≈ равносторонний треугольник. Измеряем углы: ß1 , ß2 , ß'1 , ß'2 и ______ b1 , b 2 . Тогда неприступное расстояние АВ определяется по теореме синусов :

_______При заданной точности измерения базисов 1:2000 , предельное расхождение между двумя определениями d не должно превышать ______. За окончательное значение берется среднее из двух определений.

5.2. 2-й случай: разбиваем на местности примерно равнобедренные треугольники ABC, ABC1. По теореме косинусов_______

Этот способ применяется, когда между точками A и В нет взаимной видимости.

Измеряются базисы: a, b, a1, b1. Расстояние определяется по _______ _______. Расстояние определяется дважды. Расхождение между двумя определениями – 1/1000. За окончательное значение берется среднее.

## 6. Оптические дальномеры

_______Наиболее распространенным типом дальномеров является нитяной.

Здесь p – расстояние между дальномерными нитями;
_____n – ____________________________ дальномерной рейки между дальномерными нитями;
_____p – ______________________, который обычно равен 100;
_____n – количество делений дальномерной рейки, видимых в трубу между дальномерными нитями.

_______Расстояние с помощью нитяного дальномера определяется по формуле:

_______При измерении наклонных расстояний дальномером визирный луч направлен наклонно.

_______Если бы рейка стояла _________________ лучу MN, то взяв по рейке отчет n', мы определили бы расстояние:

_______где C – постоянное слагаемое дальномера. В действительности же рейка всегда ставится _______________ и берется отчет n. Считая треугольник прямоугольным, получим:

_______ cледовательно:

_______Тогда горизонтальная проекция d равна:

_______Исследованиями установлено, что точность измерения расстояний нитяным дальномером при использовании технических теодолитов ____________
_______С другими оптическими дальномерами можно ознакомиться в учебнике Д.А. Кулешова, Г.Е. Стрельникова «Инженерная геодезия для строителей».
_______В настоящее время для определения расстояний разработаны ____________________ и лазерные дальномеры. Устройство этих приборов основано на измерении времени, необходимого для прохождения электромагнитных волн в прямом и обратном направлениях.

Считая, что скорость распространения электромагнитных волн V известна, можно записать:

_______Прибор состоит из приемопередатчика, установленного на начальной точке, и отражателя, установленного на конечной точке линии.

____________________ распространения электромагнитных волн в вакууме:V = 2997925 ± 0,4 км/c