# Тема: Измерение превышений при геометрическом нивелировании трассы

## 1. Сущность геометрического нивелирования

Геодезические __________, выполняемые для определения превышений между точками земной поверхности, называются нивелированием.

Существуют различные методы нивелирования. В инженерной практике наибольшее распространение получили методы геометрического и тригонометрического нивелирования. Наиболее точным является метод ________________ нивелирования.

Геометрическое нивелирование выполняется с помощью геодезического прибора – нивелира – и нивелирных реек.

## 2. Геодезические приборы: нивелиры, их устройство

Выпускаемые нашей промышленностью нивелиры делятся на:

• высокоточные: Н – 05; m = 0.5 мм;

• ______________: Н – 3 (НВ – 1), m = 3 мм;

• технические: Н – 10, m = 10 мм.

Цифры показывают ____________________ ошибку, определяемого превышения в миллиметрах, на один километр хода.

## 3. Геодезические приборы: нивелирные рейки

Нивелирные рейки бывают трехметровые. На одной стороне нанесены сантиметровые деления черной краской, на другой – красной. Низ ________ называется пяткой.

На черной стороне нуль рейки совмещен с пяткой. На красной стороне (__________) какое-то целое число. Например, 4687 или 4787.

Цифры на рейке перевернутые, а в трубе они будут видны прямыми. Отсчет делают по средней нити.

В случае, если нивелир прямого изображения, то рейка оцифровывается как на рис. 6.

## 4. Способы геометрического нивелирования вперед и из середины.

Техническое нивелирование производится в основном при ____________ и строительстве инженерных сооружений

Существует два способа геометрического нивелирования.

Формула вычисления превышения при движении «вперед»:

.

Формула вычисления превышения при движении «из середины»:

.

Наиболее целесообразно производить нивелирование способом «из середины», так как в этом случае повышается производительность нивелирования вследствие ____________ расстояния между рейками, кроме того исключается ряд ошибок, присущих методу нивелирования.

## 5. Последовательное нивелирование.

При нивелировании на значительные расстояния применяют последовательное нивелирование.

_______Места постановки нивелира называют ______________.

## 6. Основные части нивелира

Основные части нивелира – это подставка с тремя __________ винтами, зрительная труба. Труба имеет закрепительный и наводящий винты.

Для приближенной установки оси вращения нивелира в ____________ положение служит круглый уровень.

Осью круглого уровня называется ________, проходящая через нуль-пункт уровня перпендикулярно плоскости, касательной к внутренней поверхности уровня в его нуль-пункте.

Установка трубы для наблюдений выполняется диоптрийным кольцом (________) и кремальерой (________).

В настоящее время применяются нивелиры с самоустанавливающейся линией ____________. В этих нивелирах используются компенсатор.

Сбоку от трубы располагается цилиндрический уровень, помещенный в металлическую коробку.

При помощи оптических линз, расположенных над уровнем, ____________ концов пузырька уровня передается в поле зрение окуляра. Совмещение изображений концов пузырька уровня производится с помощью ____________ винта, который выполняет медленные перемещения визирной оси в вертикальной плоскости.

## 7. Поверки нивелира Н3

## 7.1. 1 проверка. ____ круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира

Подъемными винтами приводят пузырек в центр кружка на ампуле круглого уровня.

Затем поворачивают верхнюю часть прибора на ______.

При отклонении ________ от центра ампулы перемещают его к центру на половину значения отклонения с помощью исправительных винтов круглого уровня.

## 7.2. 2 проверка. Горизонтальная нить сетки нитей должна быть перпендикулярна оси вращения нивелира

С помощью круглого уровня приводят ось вращения нивелира в отвесное положение. Среднюю нить наводят на хорошо видимую точку и наводящим винтом плавно вращают трубу в ____________ __направлении. Нить сетки не должна сходить с выбранной точки. Эту же поверку можно делать, наводя среднюю нить на нить отвеса. Средняя нить и нить отвеса должны совпадать.

При ____________ условия необходимо снять защитный колпачок и развернуть сетку нитей, предварительно ослабив четыре винта в торце окулярной части трубы отверткой. Выполнение этого условия гарантируется заводом. Поверку делают путем вращения трубы по азимуту. Исправление делают поворотом ________.

## 7.3. 3 поверка. Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы (________________________________ условие нивелира)

## Поверка выполняется в полевых условиях ____________ нивелированием одной и той же линии.

Поверка производится нивелированием одной и той же линии способом «вперед». На ровной местности выделяют линию длиной примерно ____.

Нивелир закрепляют таким образом, чтобы __________ находился над одним из колышков.

Определяют высоту прибора I1

Производят отчет b1 по рейке, стоящей в точке В. Меняют местами ______ и ________ и находят i2 и b2.

X вычисляют по формуле:

Если X превышает 4мм, необходимо вычислить b исправленное.

В нашем случае X будет превышать допустимое значение:

При наблюдении главного условия нивелира отсчеты по рейке b1 и b2будут отличаться от правильных на величину X, которая возникает от того, что ось уровня горизонтальна, а визирная ось наклонена. Величина X вычисляется по формуле, приведенной на слайде. Если величина X не превышает ________ по модулю, то исправление не производится. В противном случае вычисляется исправительный отсчет bисп.

Наводим трубу на исправленный отсчет. В этот момент визирная ось придет в горизонтальное положение, а ось уровня отклонится, что будет заметно по расхождению концов __________. Отклонение концов пузырька уровня от середины исправляется исправительными винтами уровня.

Техническое нивелирование производится в основном при изысканиях и строительстве инженерных сооружений.

## 8.Подготовка трассы для технического нивелирования

Выполняется при изыскании и проектировании сооружений, вытянутых в __ ________(дорог, подземных коммуникаций и т.д.). По результатам нивелирования строится профиль, и по нему ведется проектирование.

Вдоль оси трассы будущего сооружения прокладывается нивелирный ход – в виде __________с возможно более длинными сторонами. Ход обязательно должен быть привязан к точкам высотной геодезической сети – реперам или маркам.

Подготовка трассы для нивелирования заключается в разбивке пикетажа.

Пикеты намечаются через 100 м. Нумерация пикетов начинается ________. Между пикетами могут встретиться перегибы местности, эти точки закрепляются кольями и называются промежуточными, или плюсовыми.

На поворотах трассы теодолитом измеряют горизонтальные углы (Уг.1). Вправо и влево от трассы снимается ситуация. Результаты съемки, а также пикеты и плюсовые точки заполняются в ____________ журнал.

Пикетажный журнал изготовляется из миллиметровой бумаги, все расстояния наносятся в масштабе. Углы поворота трассы показываются стрелками, подписывается их величина.

Нивелирование ____________ точек выполняется методом "из середины".

## 9. Связующие, промежуточные, иксовые точки

Пикетные и реперные точки являются связующими, т.к. они связывают между собой соседние станции.

Точки, на которые отсчеты берутся с соседних станций, называются ____________ точками.

Между пикетами могут встретиться перегибы местности, эти точки закрепляются кольями и называются промежуточными, или плюсовыми .

В некоторых случаях (при нивелировании крутых склонов) с одной стоянки нивелира нельзя взять отсчеты на два смежных пикета.

В этом случае берут дополнительные точки. Эти точки необходимы для передачи отметки с одного пикета на другой. На профиль эти точки не наносятся, поэтому их положение не определяется. Вследствие этого эти точки называют __________, то есть неизвестными. Иксовая точка, так же как и пикетная, является связующей. Отсчеты на эту точку берутся по черной и красной сторонам рейки с обеих соседних станций.

## 10. Порядок работы и контроль измерений на станции при техническом нивелировании

Нивелирование пикетных точек в основном выполняется методом «из середины». Расхождение в размерах ______ (±5 м), то есть L1–L2 = 5 м.

Расстояние между нивелиром и ________ называют плечом.

## 11. Приведение нивелира в рабочее положение

Приведение __________ цилиндрического уровня на середину выполняется непосредственно перед отсчетом с помощью элевационного винта.

Работа на станции складывается из следующих действий: 
• отсчет на заднюю рейку по черной стороне (aч),
• отсчет на __________ рейку по передней стороне (bч),
• отсчет на переднюю рейку по красной стороне (bк),
• отсчет на ____________ рейку по красной стороне (aк),
• отсчеты по чёрной стороне на промежуточных точках.

Контроль:

После нивелирования пикетных точек нивелируются промежуточные (или плюсовые) точки. Эти точки не являются связующими, поэтому отсчеты на этих точках берутся только по ________ стороне рейки. Результаты нивелирования записываются в специальные графы нивелирного журнала.

После того как работа на станции закончена, передняя рейка переходит на следующий пикет. В таком же порядке берутся отсчеты при ________ трассы к реперу.

# Text boxes

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?