# Тема: Геометрическое нивелирование. Камеральная обработка результатов технического нивелирования. Нивелирование поверхности

## 1. Проверка полевых вычислений

Для проверки полевых вычислений производится _______________ контроль в нивелирном журнале:

Σa – сумма отсчетов на заднюю рейку,
__ – сумма отсчетов на переднюю рейку,
Σhср. – сумма средних превышений.

Постраничный контроль выполняется при следующем условии:

Допустимое расхождение – 2мм за счет округления.

## 2. Вычисление невязки в превышениях нивелирного хода

__________ в геодезии показывает отклонение полученного на практике результата от его теоретического значения (fh), то есть для нивелирного хода, и вычисляется как:

Если нивелирный ход ______________, то

Если нивелирный ход разомкнутый, расположенный между двумя __________ с отметками HR1 и ___, то

Допустимая ______ в превышениях нивелирного хода подсчитывается по формуле:

где l –длина нивелирного ____ (в км). Длину хода определяют из пикетажного журнала.

Для сильно пересеченной местности, когда приходится брать много иксовых точек и, соответственно, делать много станций, допустимая невязка вычисляется по формуле:

,

где n – число ________.

Невязка распределяется поровну на все превышения с противоположным знаком.

Контроль: ________ исправленных превышений должна быть равна Σhтеор. После этого вычисляются отметки всех точек нивелирного хода.

## 3. Вычисление отметок точек нивелирного хода

Существует два способа вычисления отметок.

3.1. 1-й способ: вычисление отметок через ______________

Этот способ применяется при вычислении отметок связующих ______ (пикетных и иксовых).

3.2. 2-й способ: вычисление отметок через горизонт __________

Этим способом вычисляются отметки промежуточных или плюсовых точек, а также точек поперечника.

__________________________ называется высота визирного луча над уровенной поверхностью.

Известно: НПК2, НПК3, (_, _, _, _) – отсчеты по рейкам. 
Требуется определить горизонт прибора (Г.П.) и отметки плюсовых точек (НПК2+62, НПК2+80):

или

Тогда

## 4. Построение профиля трассы

По полученным отметкам строится профиль трассы. При построении профиля наносятся в определенном порядке все пикеты и промежуточные точки. Против каждой точки по вертикали откладываются их ________.

________________ называется изображение на бумаге в уменьшенном виде вертикального разреза местности.

Для того чтобы изображение рельефа на профиле было более выразительным, масштаб вертикальных расстояний делается в 10 раз ________ масштаба горизонтальных. Порядок построения профиля и методика проектирования по профилю будут рассмотрены на лабораторных занятиях.

## 5. Нивелирование поверхности

Нивелирование поверхности производится для ______ рельефа местности и нанесения его на крупномасштабный топографический план. Результаты нивелирования поверхности используются при составлении проектов вертикальной планировки.

Существует два способа нивелирования поверхности.
1. При нивелировании незастроенного участка со спокойным рельефом применяется способ нивелирования по квадратам.
2. При нивелировании застроенных участков применяется способ ______________.

Нивелирование поверхности по квадратам

Квадраты разбивают с помощью теодолита и ____________. Стороны квадратов – от 10 до 50 м, в зависимости от детальности изображения рельефа. Внутри участка прокладывается замкнутый нивелирный ход.

Отсчеты на связующие точки производятся по черной и красной сторонам рейки. Отсчеты на остальные ________ квадратов – только по черной стороне. Невязка в нивелирном ходе рассчитывается по следующей формуле:

Отметки связующих точек вычисляются через ________________ превышения. Отметки остальных вершин квадратов вычисляются через __________ прибора.
Если участок местности небольшой, нивелирование может быть выполнено с одной постановки нивелира.

Отметки точки в этом случае вычисляются через горизонт прибора.

По результатам нивелирования поверхности составляется ______________ план с изображением рельефа горизонталями. Горизонтали наносятся на план путем интерполирования полученных отметок.

## 6. Построение плана

При построении плана по результатам нивелирования поверхности по квадратам в заданном масштабе строится сетка __________, у вершин которых выписываются их отметки.

Горизонтали наносятся на план путем ________________________ отметок. Интерполирование отметок может быть выполнено на глаз, но метод требует достаточного навыка. Одним из наиболее простых является метод интерполирования с помощью миллиметровки.

Второй способ – интерполирование с помощью ____________.

# Text boxes

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?