# Тема: Геометрическое нивелирование. Камеральная обработка результатов технического нивелирования. Нивелирование поверхности

## 1. Проверка полевых вычислений

Для проверки полевых вычислений производится _______________ контроль в нивелирном журнале:

Σa – сумма отсчетов на заднюю рейку,
Σb – сумма отсчетов на переднюю рейку,
Σhср. – сумма __________ превышений.

Постраничный контроль выполняется при следующем условии:

Допустимое расхождение – __мм за счет округления.

## 2. Вычисление невязки в превышениях нивелирного хода

__________ в геодезии показывает отклонение полученного на практике результата от его теоретического значения (fh), то есть для ____________ хода, и вычисляется как:

Если нивелирный ход замкнутый, то

Если нивелирный ход разомкнутый, расположенный между двумя реперами с отметками HR1 и HR2, то

Допустимая невязка в ______________ нивелирного хода подсчитывается по формуле:

где l –длина нивелирного ____ (в км). Длину хода определяют из пикетажного журнала.

Для сильно ____________ местности, когда приходится брать много иксовых точек и, соответственно, делать много станций, допустимая невязка вычисляется по формуле:

,

где n – число станций.

________ распределяется поровну на все превышения с противоположным знаком.

Контроль: ________ исправленных превышений должна быть равна Σhтеор. После этого вычисляются отметки всех точек нивелирного хода.

## 3. Вычисление отметок точек нивелирного хода

Существует два способа вычисления отметок.

3.1. 1-й способ: вычисление отметок через ______________

Этот способ применяется при вычислении отметок связующих точек (пикетных и иксовых).

3.2. 2-й способ: вычисление отметок через горизонт __________

Этим способом вычисляются отметки промежуточных или __________ точек, а также точек поперечника.

__________________________ называется высота визирного луча над уровенной поверхностью.

Известно: НПК2, НПК3, (a, b, c, d) – отсчеты по __________. 
Требуется определить горизонт прибора (Г.П.) и отметки плюсовых точек (НПК2+62, НПК2+80):

или

Тогда

## 4. Построение профиля трассы

По полученным отметкам строится профиль трассы. При построении профиля наносятся в определенном порядке все пикеты и промежуточные точки. Против каждой точки по ____________ откладываются их отметки.

________________ называется изображение на бумаге в уменьшенном виде вертикального разреза местности.

Для того чтобы изображение рельефа на профиле было более выразительным, __________ вертикальных расстояний делается в 10 раз крупнее масштаба горизонтальных. Порядок построения профиля и методика проектирования по профилю будут рассмотрены на лабораторных занятиях.

## 5. Нивелирование поверхности

Нивелирование поверхности производится для съемки рельефа местности и нанесения его на крупномасштабный топографический план. Результаты нивелирования поверхности используются при составлении проектов ____________ планировки.

Существует два способа нивелирования поверхности.
1. При нивелировании незастроенного участка со спокойным рельефом применяется способ нивелирования по квадратам.
2. При нивелировании застроенных участков применяется способ ______________.

Нивелирование поверхности по квадратам

Квадраты разбивают с помощью теодолита и мерной ленты. Стороны квадратов – от 10 до 50 м, в зависимости от детальности изображения рельефа. Внутри участка прокладывается замкнутый нивелирный ход.

Отсчеты на связующие точки производятся по черной и красной сторонам рейки. Отсчеты на остальные вершины квадратов – только по черной стороне. Невязка в нивелирном ходе рассчитывается по следующей формуле:

Отметки связующих точек вычисляются через ________________ превышения. Отметки остальных вершин квадратов вычисляются через горизонт прибора.
Если участок местности ______________, нивелирование может быть выполнено с одной постановки нивелира.

Отметки точки в этом случае вычисляются через горизонт прибора.

По результатам нивелирования поверхности составляется топографический план с изображением рельефа горизонталями. ______________ наносятся на план путем интерполирования полученных отметок.

## 6. Построение плана

При построении плана по результатам нивелирования поверхности по квадратам в заданном масштабе строится сетка квадратов, у вершин которых выписываются их отметки.

Горизонтали наносятся на план путем ________________________ отметок. Интерполирование отметок может быть выполнено на глаз, но метод требует достаточного навыка. Одним из наиболее простых является метод интерполирования с помощью миллиметровки.

Второй способ – интерполирование с помощью ____________.

# Text boxes

?

?

?

?

?

?

?

?

?