# Тема: Геометрическое нивелирование. Камеральная обработка результатов технического нивелирования. Нивелирование поверхности

## 1. Проверка полевых вычислений

Для проверки полевых вычислений производится постраничный  __________ в нивелирном журнале:

Σa – сумма отсчетов на заднюю рейку,
Σb – сумма отсчетов на переднюю рейку,
Σhср. – сумма средних ______________.

Постраничный контроль выполняется при следующем условии:

Допустимое расхождение – 2мм за счет округления.

## 2. Вычисление невязки в превышениях нивелирного хода

__________ в геодезии показывает отклонение полученного на практике результата от его теоретического значения (fh), то есть для нивелирного хода, и вычисляется как:

Если нивелирный ход замкнутый, то

Если нивелирный ход разомкнутый, расположенный между двумя реперами с отметками HR1 и HR2, то

Допустимая __________ в превышениях нивелирного хода подсчитывается по формуле:

где l –длина нивелирного хода (в км). Длину хода определяют из пикетажного журнала.

Для сильно пересеченной местности, когда приходится брать много иксовых точек и, соответственно, делать много станций, допустимая невязка вычисляется по формуле:

,

где n – число станций.

Невязка распределяется поровну на все превышения с противоположным знаком.

Контроль: ________ исправленных превышений должна быть равна Σhтеор. После этого вычисляются отметки всех точек нивелирного хода.

## 3. Вычисление отметок точек нивелирного хода

Существует два способа вычисления отметок.

3.1. 1-й способ: вычисление отметок через ______________

Этот способ применяется при вычислении отметок связующих точек (пикетных и иксовых).

3.2. 2-й способ: вычисление отметок через горизонт __________

Этим способом вычисляются отметки промежуточных или плюсовых точек, а также точек поперечника.

__________________________ называется высота визирного луча над уровенной поверхностью.

Известно: НПК2, НПК3, (a, b, c, d) – отсчеты по рейкам. 
Требуется определить горизонт прибора (Г.П.) и отметки плюсовых точек (________, ________):

или

Тогда

## 4. Построение профиля трассы

По полученным отметкам строится профиль трассы. При построении профиля наносятся в определенном порядке все пикеты и промежуточные точки. Против каждой точки по __________ откладываются их отметки.

________________ называется изображение на бумаге в уменьшенном виде вертикального разреза местности.

Для того чтобы изображение рельефа на ________ было более выразительным, масштаб вертикальных расстояний делается в 10 раз крупнее масштаба горизонтальных. Порядок построения профиля и методика проектирования по профилю будут рассмотрены на лабораторных занятиях.

## 5. Нивелирование поверхности

Нивелирование поверхности производится для съемки рельефа местности и нанесения его на крупномасштабный топографический план. Результаты нивелирования поверхности используются при составлении __________ вертикальной планировки.

Существует два способа нивелирования поверхности.
1. При нивелировании незастроенного участка со спокойным рельефом применяется способ нивелирования по квадратам.
2. При нивелировании застроенных участков применяется способ ______________.

Нивелирование поверхности по квадратам

Квадраты разбивают с помощью теодолита и мерной ленты. Стороны квадратов – от 10 до 50 м, в зависимости от детальности изображения рельефа. Внутри участка прокладывается замкнутый нивелирный ход.

Отсчеты на __________ точки производятся по черной и красной сторонам рейки. Отсчеты на остальные вершины квадратов – только по черной стороне. Невязка в нивелирном ходе рассчитывается по следующей формуле:

Отметки связующих точек вычисляются через ________________ превышения. Отметки остальных вершин квадратов вычисляются через горизонт прибора.
Если участок местности небольшой, нивелирование может быть выполнено с одной постановки нивелира.

Отметки точки в этом случае вычисляются через горизонт прибора.

По результатам нивелирования поверхности составляется ____________________ план с изображением рельефа горизонталями. Горизонтали наносятся на план путем интерполирования полученных отметок.

## 6. Построение плана

При построении плана по результатам нивелирования поверхности по квадратам в заданном масштабе строится сетка квадратов, у вершин которых выписываются их отметки.

Горизонтали наносятся на план путем ________________________ отметок. Интерполирование отметок может быть выполнено на глаз, но метод требует достаточного навыка. Одним из наиболее простых является метод интерполирования с помощью миллиметровки.

Второй способ – интерполирование с помощью ____________.

# Text boxes

?

?

?

?

?