# Вариант 6

# Тема: Геодезические сети. Топографические съемки

Для составления карт и планов, решения геодезических задач в том числе _______________________ строительства, на поверхности Земли располагают ряд точек, связанных между собой единой системой координат. Эти точки маркируют на поверхности Земли или в зданиях и сооружениях центрами (знаками).

Геодезическая сеть – это система ________________________ земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат.

Геодезические сети подразделяют на плановые и высотные: первые служат для определения координат X и Y геодезических центров, вторые — _________________________.

Принцип построения плановых ______________________ заключается в следующем. На местности выбирают точки, взаимное положение которых представляется в виде геометрических фигур: треугольников, четырехугольников, ломаных линий и т.д. Причем точки выбирают с таким расчетом, чтобы некоторые _______________ (стороны, углы) можно было бы непосредственно измерить, а все другие элементы вычислить по данным измерений. Например, в треугольнике достаточно измерить одну сторону и три угла (один для контроля правильности измерений) или две стороны и два угла (один для контроля правильности измерений), а остальные стороны и углы вычислить. Для вычисления ____________________ вершин выбранных точек необходимо кроме элементов геометрических фигур знать еще дирекционный угол стороны одной из фигур и координаты одной из вершин.

Сети строят по принципу перехода от общего к частному, т. е. от сетей с большими расстояниями между пунктами и высокоточными измерениями к сетям __________________________ и менее точным.

Геодезические сети подразделяют на четыре вида: государственные, сгущения, ________________________.

Государственные геодезические сети служат исходными для построения всех других видов сетей. Началом единого отсчета плановых координат в Российской Федерации служит центр круглого зала _________________________ в Санкт-Петербурге.

## 2. Методы создания геодезических сетей

Плановые геодезические сети создаются _______________, полигонометрии и трилатерации. При построении геодезической сети методом триангуляции на местности закрепляется ряд точек, которые в своей совокупности образуют систему треугольников. В треугольниках измеряются _______________________________, которые называются базисными. По длине базисной стороны и измеренным углам, вычисляют длины всех сторон, а затем координаты всех пунктов сети.

Метод полигонометрии заключается в построении на местности ___________________________, называемых полигонометрическими ходами. Эти ходы прокладывают обычно между пунктами триангуляции. В полигонометрических ходах измеряются все углы поворота и длины всех сторон.

При построении сети методом _______________ на местности также строится сеть треугольников, в которых при помощи высокоточных дальномеров измеряются все стороны.

Сети сгущения строят для дальнейшего ____________________ (числа пунктов, приходящихся на единицу площади) государственных сетей. Плановые сети сгущения подразделяют на __________________.

Съемочные сети — это тоже сети сгущения, но с еще большей плотностью. С точек съемочных сетей производят непосредственно ______________________ местности и рельефа для составления карт и планов различных масштабов.

_______________________________ сети создают для геодезического обеспечения строительства сооружений. Плотность пунктов, схема построения и точность этих сетей зависят от специфических особенностей строительства.

Государственные высотные геодезические сети создают для распространения по всей территории страны _______________ высот. За начало высот в Российской Федерации и некоторых других странах принят средний уровень Балтийского моря, определение которого проводилось в период с 1825 до 1840 г. Этот уровень отмечен горизонтальной чертой на медной металлической пластине, укрепленной в устое моста через обводной канал в Кронштадте.

_______ Между пунктами государственных высотных геодезических сетей высокой точности (1-го класса) размещают пункты высотных __________________ (2-го, 3-го и т.д.). Несколько пересекающихся ходов называют сетями. Как правило, сети создают из ходов, прокладываемых между тремя или более точек. В целом точки ________ высотных сетей, называемых нивелирными, достаточно равномерно распределены на территории страны.

На незастроенной территории расстояния между реперами составляют 5...7 км, в городах сеть реперов в _______ плотнее

Для решения ограниченного круга вопросов при изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений создают высотную сеть технического класса.

Как правило, сети образуют полигоны с ____________ точками (общими точками пересечения двух или более ходов одного и того же класса). Каждый нивелирный ход опирается обоими концами на реперы ходов более высокого класса или узловые точки.

## 3. Закрепление на местности пунктов геодезических сетей

Точки геодезических сетей закрепляют на местности знаками. ___________________________ знаки бывают: грунтовые и стенные, заложенные в стены зданий и сооружений; металлические, железобетонные, деревянные, в виде откраски и т.д.; _______________ — постоянные, к которым относятся все знаки государственных геодезических сетей, и временные, устанавливаемые на период изысканий, строительства, реконструкции, наблюдений и т.д.

Постоянные знаки. Их закрепляют подземными знаками — _____________. Конструкции центров обеспечивают их сохранность и неизменность положения в течение длительного периода времени. Как правило, подземный центр представляет собой бетонный монолит , закладываемый ниже глубины промерзания грунта и не в насыпной массив. У поверхности земли в монолите устанавливают чугунную марку, на которой наносят центр в виде креста или точки. Положению этого центра соответствуют координаты Х и Y и во многих случаях отметки.

Для того чтобы с одного знака был виден другой (смежный),над подземными центрами устанавливают ______________ в виде металлических или деревянных трех- или четырехгранных пирамид или сигналов.

Пирамиды или сигналы имеют высоту _______ м и более. Геодезический сигнал с подземным центром и столиком предназначен для установки измерительных приборов и настила при работе на нем наблюдателя. Верх сигнала или пирамиды заканчивается визирной целью , на которую при измерении углов направляют ____________ ______теодолита. На столик устанавливают также отражатель, если измеряют расстояния между пунктами светодалъномером. Для спутниковых измерений сигналы и пирамиды строить не надо.

Как правило, пункты плановых разбивочных сетей и сетей сгущения закрепляют подземными центрами, такими же как и пункты государственных сетей. Так как расстояния между этими пунктами сравнительно небольшие, оформления их наружными знаками не требуется. Знаки могут закладывать в зданиях и сооружениях, в этом случае их называют ______________.

Координаты всех пунктов плановой геодезической сети, а также отметки пунктов высотной геодезической сети заносятся в специальные каталоги , в которых кроме названия пунктов дается ______________________________.

Иногда для различных целей могут создаваться местные геодезические сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности  ___________________ системы координат к государственной системе координат, который осуществляется с использованием параметров перехода (ключей).

Каждая местная система координат может создаваться с одной или несколькими трех или ________________. Параметры местных систем координат и ключи перехода к государственной системе координат (формулы и правила, по которым координаты точек в одной системе можно получить в другой системы) устанавливает Росреестр по согласованию с Минобороны РФ.

## 4.Топографические съемки, ее виды

Существуют следующие виды топографических съемок:

•  ______________

• комбинированная,

• тахеометрическая,

• фототопографическая,

• ___________________________________

## 4.1 Что такое теодолитная съемка

Теодолитной съемкой называется горизонтальная или _______________ местности, которая выполняется с помощью теодолита.

Теодолитом измеряются _______________________ и углы наклона. Линии измеряются рулеткой и _________ различных конструкций.

Для проектирования зданий, сооружений необходимо на район строительства иметь топографические материалы– планы, карты. При отсутствии таких материалов выполняют съемку данного участка местности.

## 4.2 Сущность теодолитной съемки

Теодолитная съемка выполняется с помощью _________________________ (или дальномера соотвествующей точности). В результате теодолитной съемки получают контурный план местности.

Съемку контуров выполняют на основе съемочных _________________, которые прокладываются в виде:
а) замкнутых ходов,
б) ________________________
в) диагональных ходов

Теодолитная съемка складывается из следующих видов работ:
• прокладка теодолитных ходов и привязка их к пунктам ____________________,
• съемка ситуации,
• _______________________________________,
• построение плана.

Длины сторон теодолитных ходов должны быть не более ______ и не менее 20 м.

## 5. Прокладка теодолитных ходов. Привязка к пунктам геодезической сети

Сначала намечаются поворотные точки теодолитного хода. Угловые измерения в теодолитных ходах выполняются способом приемов техническими теодолитами (Т30, 2Т30). Стороны измеряются стальной ____________ в двух направлениях или дальномерами соответствующей точности. Для определения горизонтальных проложений измеряют углы наклона линии. Весь данный процесс называют _____________________.

Привязка теодолитных ходов заключается в измерении привычных углов между сторонами теодолитного хода и геодезической сети, обязательно _________________.

## 6. Съемка ситуации

Съемка ситуации заключается в ________________ и предметов местности к сторонам и вершинам теодолитного хода.

Съемка ситуации может быть выполнена различными способами.

6.1. Способ прямоугольных координат (способ перпендикуляров)

Ближайшая к контуру сторона хода принимается за ось абсцисс, точка А – за начало координат. Положение каждой точки определяется прямоугольными координатами X и Y. Перпендикуляры на местности строятся с помощью ________________________.

Абсциссы отмеряют обычно с помощью мерной ленты, а ординаты – с помощью рулетки. Способ перпендикуляров применяется в основном при съемке _______________ в длину контуров.

6.2. Способ полярных координат (полярный способ)

В этом случае ближайшая к контуру сторона теодолитного хода принимается за полярную ось, начало линии – _____________. Положение точек 1, 2, 3определяется полярными углами ß1, ß2, ß3; радиус – векторами _________.

Полярные углы измеряются с помощью теодолита одним полуприемом, причем лимб ориентируется по сторонам хода, стороны измеряются с помощью _______________________. При съемке особо важных контуров – с помощью ленты.

6.3. Способ линейных засечек

Треугольники стараются делать близкими _______________. Линейная засечка применяется часто при съемке строений. В этом случае расстояния измеряются лентой или рулеткой.

6.4. Способ угловых засечек

Способ угловых засечек применяется в тех случаях, когда __________________ точки при помощи линейных измерений не удается.

5. Способ створов

Положение точки Р определяется расстоянием 2-Р вдоль линии 2-Е. Положение створной линии определяется расстоянием 4-Е.

При съемке ситуации составляется абрис.

Абрис – это ______________________, составленный в произвольном масштабе.

На абрисе зарисовывается снимаемая ситуация и записываются результаты выполняемых при съемке ______________________________. Абрис составляется отдельно на каждую сторону теодолитного хода. На основе абриса производится нанесение контуров местности на план.

# Text boxes

?

?

?

?

_____________________

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?