# Вариант 7

# Тема: Геодезические сети. Топографические съемки

Для составления карт и планов, решения геодезических задач в том числе геодезического обеспечения строительства, на поверхности Земли располагают ____________, связанных между собой единой системой координат. Эти точки маркируют на поверхности Земли или в зданиях и сооружениях центрами (знаками).

Геодезическая сеть – это система ________________________ земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат.

Геодезические сети подразделяют на _______________________: первые служат для определения координат X и Y геодезических центров, вторые — для определения их высот.

Принцип построения плановых геодезических сетей заключается в следующем. На местности выбирают точки, взаимное положение которых представляется в виде _________________: треугольников, четырехугольников, ломаных линий и т.д. Причем точки выбирают с таким расчетом, чтобы некоторые _______________ (стороны, углы) можно было бы непосредственно измерить, а все другие элементы вычислить по данным измерений. Например, в треугольнике достаточно измерить одну сторону и три угла (один для контроля правильности измерений) или две стороны и __________ (один для контроля правильности измерений), а остальные стороны и углы вычислить. Для вычисления ____________________ вершин выбранных точек необходимо кроме элементов геометрических фигур знать еще дирекционный угол стороны одной из фигур и координаты одной из вершин.

Сети строят по принципу перехода от общего к частному, т. е. от сетей с большими расстояниями __________________ и высокоточными измерениями к сетям с меньшими расстояниями и менее точным.

Геодезические сети подразделяют на четыре вида: государственные, сгущения, съемочные и специальные.

______________________________________ служат исходными для построения всех других видов сетей. Началом единого отсчета плановых координат в Российской Федерации служит центр круглого зала Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге.

## 2. Методы создания геодезических сетей

Плановые геодезические сети создаются методами триангуляции, полигонометрии и трилатерации. При построении геодезической сети методом ___________________ на местности закрепляется ряд точек, которые в своей совокупности образуют систему треугольников. В треугольниках измеряются все углы и некоторые стороны, которые называются базисными. По длине ____________________ и измеренным углам, вычисляют длины всех сторон, а затем координаты всех пунктов сети.

Метод полигонометрии заключается в построении на местности ___________________________, называемых полигонометрическими ходами. Эти ходы прокладывают обычно между _________ __________________. В полигонометрических ходах измеряются все углы поворота и длины всех сторон.

При построении сети методом _______________ на местности также строится сеть треугольников, в которых при помощи высокоточных дальномеров измеряются все стороны.

Сети сгущения строят для дальнейшего ____________________ (числа пунктов, приходящихся на единицу площади) государственных сетей. Плановые сети сгущения подразделяют на 1-й.и 2-й разряды.

Съемочные сети — это тоже сети сгущения, но с еще большей плотностью. С точек ________________ производят непосредственно съемку предметов местности и __________ для составления карт и планов различных масштабов.

Специальные геодезические сети создают для геодезического обеспечения ____________________________. Плотность пунктов, схема построения и точность этих сетей зависят от специфических особенностей строительства.

____________________________ геодезические сети создают для распространения по всей территории страны _______________ высот. За начало высот в Российской Федерации и некоторых других странах принят средний уровень Балтийского моря, определение которого проводилось в период с 1825 до 1840 г. Этот уровень отмечен горизонтальной чертой на медной металлической пластине, укрепленной в устое моста через обводной канал в Кронштадте.

_______ Между пунктами государственных высотных геодезических сетей высокой точности (1-го класса) размещают пункты высотных сетей ________________ (2-го, 3-го и т.д.). Несколько пересекающихся ходов называют сетями. Как правило, сети создают из ходов, прокладываемых между ______________. В целом точки (реперы) высотных сетей, называемых нивелирными, достаточно равномерно распределены на территории страны.

На незастроенной территории расстояния между реперами составляют 5...7 км, в городах сеть реперов в _______ плотнее

Для решения ограниченного круга вопросов при изысканиях, строительстве и __________________________ и сооружений создают высотную сеть технического класса.

Как правило, сети образуют полигоны с ____________ точками (общими точками пересечения двух или более ходов одного и того же класса). Каждый нивелирный ход опирается обоими концами на реперы ходов более высокого класса или узловые точки.

## 3. Закрепление на местности пунктов геодезических сетей

Точки геодезических сетей закрепляют на местности _______________. По местоположению знаки бывают: грунтовые и стенные, заложенные в стены зданий и сооружений; металлические, железобетонные, деревянные, в виде откраски и т.д.; ___________________ — постоянные, к которым относятся все знаки государственных геодезических сетей, и временные, устанавливаемые на период изысканий, строительства, реконструкции, наблюдений и т.д.

Постоянные знаки. Их закрепляют подземными знаками — _____________. Конструкции центров обеспечивают их сохранность и неизменность положения в течение длительного периода времени. Как правило, подземный центр представляет собой бетонный монолит , закладываемый ниже глубины промерзания грунта и не в насыпной массив. У ___________________ в монолите устанавливают чугунную марку, на которой наносят центр в виде креста или точки. Положению этого центра соответствуют координаты Х и Y и во многих случаях отметки.

Для того чтобы с одного знака был виден другой (смежный),над подземными центрами устанавливают ______________ в виде металлических или деревянных трех- или четырехгранных пирамид или сигналов.

Пирамиды или сигналы имеют высоту _______ м и более. Геодезический сигнал с подземным центром и столиком предназначен для установки измерительных приборов и настила при работе на нем наблюдателя. Верх сигнала или пирамиды заканчивается визирной целью , на которую при измерении углов направляют ____________ ______теодолита. На столик устанавливают также отражатель, если измеряют расстояния между пунктами светодалъномером. Для спутниковых измерений сигналы и пирамиды строить не надо.

Как правило, пункты плановых разбивочных сетей и сетей сгущения закрепляют подземными центрами, такими же как и пункты государственных сетей. Так как расстояния между этими пунктами сравнительно небольшие, оформления их наружными знаками не требуется. Знаки могут закладывать в зданиях и сооружениях, в этом случае их называют ______________.

Координаты всех пунктов плановой геодезической сети, а также отметки пунктов высотной геодезической сети заносятся в специальные _________________ , в которых кроме названия пунктов дается описание их местоположения.

Иногда для различных целей могут создаваться местные геодезические сети. Обязательным требованием при  установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к ___________________________________, который осуществляется с использованием параметров перехода (ключей).

Каждая местная система координат может создаваться с одной или несколькими трех или ________________. Параметры местных систем координат и ключи перехода к государственной системе координат (формулы и правила, по которым координаты точек в одной системе можно получить в другой системы) устанавливает ____________________ по согласованию с Минобороны РФ.

## 4.Топографические съемки, ее виды

Существуют следующие виды топографических съемок:

•  _______________

• комбинированная,

• тахеометрическая,

• ________________________

• мензульная и др.

## 4.1 Что такое теодолитная съемка

Теодолитной съемкой называется горизонтальная или _______________ местности, которая выполняется с помощью теодолита.

Теодолитом измеряются ________________________ и углы наклона. Линии измеряются рулеткой и дальномерами различных конструкций.

Для проектирования зданий, сооружений необходимо на район строительства иметь топографические материалы___________ _______________. При отсутствии таких материалов выполняют съемку данного участка местности.

## 4.2 Сущность теодолитной съемки

Теодолитная съемка выполняется с помощью  теодолита  и  рулетки  (________________________ соотвествующей точности). В результате теодолитной съемки получают контурный план местности.

Съемку контуров выполняют на основе съемочных _________________, которые прокладываются в виде:
а) замкнутых ходов,
б) _____________________________
в) диагональных ходов

Теодолитная съемка складывается из следующих видов работ:
• прокладка теодолитных ходов и привязка их к пунктам ____________________,
• съемка ситуации,
• _______________________________________,
• построение плана.

Длины сторон теодолитных ходов должны быть не более ______ и не менее 20 м.

## 5. Прокладка теодолитных ходов. Привязка к пунктам геодезической сети

Сначала намечаются поворотные точки теодолитного хода. Угловые измерения в теодолитных ходах выполняются способом приемов техническими теодолитами (Т30, 2Т30). Стороны измеряются стальной ______________________________ в двух направлениях или дальномерами соответствующей точности. Для определения _________________________ измеряют углы наклона линии. Весь данный процесс называют рекогносцировкой.

Привязка теодолитных ходов заключается в измерении привычных углов между сторонами теодолитного хода и геодезической сети, обязательно _________________.

## 6. Съемка ситуации

Съемка ситуации заключается в ________________ и предметов местности к сторонам и вершинам теодолитного хода.

Съемка ситуации может быть выполнена различными способами.

6.1. Способ прямоугольных координат (способ перпендикуляров)

Ближайшая к контуру сторона хода принимается за ось абсцисс, точка А – за начало координат. Положение каждой точки определяется прямоугольными координатами X и Y. Перпендикуляры на местности строятся с помощью ________________________.

Абсциссы отмеряют обычно с помощью мерной ленты, а ординаты – с помощью рулетки. Способ перпендикуляров применяется в основном при съемке _______________ в длину контуров.

6.2. Способ полярных координат (полярный способ)

В этом случае ближайшая к контуру сторона теодолитного хода принимается за полярную ось, начало линии – _____________. Положение точек 1, 2, 3определяется полярными углами ß1, ß2, ß3; радиус – векторами _________.

Полярные углы измеряются с помощью теодолита одним полуприемом, причем лимб ориентируется по сторонам хода, стороны измеряются с помощью нитяного дальномера. При съемке особо важных контуров – с помощью ленты.

6.3. Способ линейных засечек

Треугольники стараются делать близкими _______________. Линейная засечка применяется часто при съемке строений. В этом случае расстояния измеряются лентой или рулеткой.

6.4. Способ угловых засечек

Способ угловых засечек применяется в тех случаях, когда __________________ точки при помощи линейных измерений не удается.

5. Способ створов

Положение точки Р определяется расстоянием 2-Р вдоль линии 2-Е. Положение створной линии определяется расстоянием 4-Е.

При съемке ситуации составляется абрис.

Абрис – это ______________________, составленный в произвольном масштабе.

На абрисе зарисовывается снимаемая ситуация и записываются результаты выполняемых при съемке ___________________ и линейных измерений. Абрис составляется отдельно на каждую сторону теодолитного хода. На основе абриса производится ____________________________ местности на план.

# Text boxes

?

?

?

?

_____________________

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?